## Slide 1
工业互联网与边缘计算 · 2026
EdgeCore Ecosystem
EdgeCore
EdgeOS
EdgeStark
工业边缘计算的新范式
从设备连接到智能协同
构建连接、状态、智能三位一体的工业边缘基础设施
anviod · 2026-08
1 / 29
Notes: 【讲给管理者】
EdgeCore 是一套面向工厂的工业物联网边缘计算方案。核心价值是把工厂里各种品牌、各种协议的设备数据统一采集上来，让管理人员在电脑或手机上实时看到设备状态，不再依赖人工巡检。今天我会用压铸机、注塑机、五轴加工等具体工厂案例来说明它能解决什么问题。
【技术补充】
技术架构基于 Go 语言单二进制编译，CGO_ENABLED=0 无外部依赖，128MB 内存即可运行。支持 13 种工业协议（Modbus/OPC UA/BACnet/S7/EtherCAT 等），覆盖主流 PLC、仪表、楼宇设备。部署方式为 deb/rpm/tar.gz + systemd，适配 ARM64/x86/ARMv7 工业网关。

## Slide 2
EdgeCore 生态系统
五层架构总览
Architecture Overview
接入 · 采集 · 状态 · 协同 · 应用
EdgeCore 以五层架构统一接入工业现场：接入层 13 种协议，采集层 ScanEngine 调度，状态层 ShadowCore 真源，协同层 EAN 2.0 + AI MCP，应用层 EdgeOS / EdgeStark。
01
接入层
13 种工业协议统一接入：Modbus / OPC UA / BACnet / S7 / EtherCAT / IEC 104 / DL/T645 等。Driver Execute Only 仅报文解析。
02
采集层
ScanEngine 统一调度内核，EDF 优先级调度，资源配额准入。万 Tag P95 = 1.56ms，SLA 100ms。
03
状态层
ShadowCore 内存状态模型，COW 快照 + 无锁读路径，读延迟 < 5ms，状态真源单一可信。
04
协同层
EAN 2.0 双传输总线（MQTT v5 + NATS 2.x）+ AI MCP 标准化能力开放（33 Tool + 6 Resource + 13 Prompt）。
2 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这四个问题是工厂里普遍存在的。第一，传统方案太重，工业网关只有 128MB 内存跑不了；第二，每个协议驱动各管各的，一个出问题可能拖垮整个系统；第三，业务系统直接读设备数据，互相干扰；第四，AI 虽然很火，但它根本看不懂工厂设备的数据。EdgeCore 就是为了解决这四个问题设计的。
【技术补充】
问题 1：微服务+容器+DB 栈在 ARM 工业网关上 OOM。问题 2：驱动自治导致 goroutine 泄漏和重连风暴。问题 3：多系统并发读 PLC 造成 Modbus TCP 链路饱和。问题 4：设备点位/状态/操作能力固化在代码中，AI 无法通过标准协议获取。

## Slide 3
EdgeCore 生态系统
目录
Contents · 目录
目录内容
01
工业边缘计算的挑战
传统网关架构问题与协议接入难题
02
EdgeCore 工业数字底座
轻量化网关架构、调度内核与状态模型
03
EdgeOS 边缘协调平台
多网关协同、能力发现与 AI MCP 协同
04
工厂应用案例
压铸机、注塑机、五轴加工设备等落地实践
05
EdgeStark 未来展望
数字孪生、VR/AR 全息影像与生态路线图
3 / 29
Notes: 【讲给管理者】
今天的内容分五个部分：先讲工厂设备接入面临的问题，再介绍 EdgeCore 产品本身，然后是多网关协同和 AI 能力，接着是压铸机、注塑机、五轴加工等工厂实际案例，最后是数字孪生的未来规划。每个部分都有实测数据支撑，不讲空话。
【技术补充】
五个章节覆盖从设备协议接入到 AI 协同的完整技术链。关键性能指标在 ARM64 RK3588 上实测：调度延迟 P95=1.56ms，万 Tag 零丢失，ShadowCore 读延迟 5ms。EdgeOS 12 台网关 7.5 万 Tag 实机联调，Discovery P99=48ms。

## Slide 4
01
Section · 01
工业边缘计算的挑战
Challenges in Industrial Edge Computing
传统工业网关在资源、协议、数据与智能化四个维度面临系统性瓶颈
4 / 29
Notes: 【讲给管理者】
第一节讲问题。工厂设备接入不是简单的"连个线"的事，它涉及四个系统性问题：架构太重跑不动、协议驱动各自为政、数据访问互相干扰、AI 想帮忙但看不懂工业数据。这些问题不解决，后面什么智能化都谈不上。
【技术补充】
传统网关采用微服务+容器+数据库的重量级栈，128MB 级 ARM 设备无法运行。协议驱动自治导致资源竞争和异常扩散。业务直接访问 PLC 造成采集与消费强耦合。工业数据封装在私有逻辑中，AI Agent 无法自主发现设备能力。

## Slide 5
EdgeCore 生态系统
核心问题
Problem · 核心问题
传统网关的四个问题
01
复杂架构导致部署困难
微服务 + 容器 + 数据库 + 消息组件的重量级栈，资源占用高，故障链路长。128 MB 级别 ARM 工业网关难以落地。
02
协议驱动各自为政
每个驱动各自维护定时器、重连逻辑与线程缓存，造成资源竞争与异常扩散。单驱动重连风暴可拖垮整个网关。
03
数据各管各的与访问耦合
业务直接访问设备，采集与消费强耦合。每次访问占用现场链路，设备通信压力大，响应速度受限。
04
工业数据无法被 AI 理解
设备点位、状态、操作能力固化在私有程序逻辑中。AI Agent 无法直接理解设备暴露了什么、状态如何、可执行什么操作。
5 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这四个问题是工厂里普遍存在的。第一，传统方案太重，工业网关只有 128MB 内存跑不了；第二，每个协议驱动各管各的，一个出问题可能拖垮整个系统；第三，业务系统直接读设备数据，互相干扰；第四，AI 虽然很火，但它根本看不懂工厂设备的数据。EdgeCore 就是为了解决这四个问题设计的。
【技术补充】
问题 1：微服务+容器+DB 栈在 ARM 工业网关上 OOM。问题 2：驱动自治导致 goroutine 泄漏和重连风暴。问题 3：多系统并发读 PLC 造成 Modbus TCP 链路饱和。问题 4：设备点位/状态/操作能力固化在代码中，AI 无法通过标准协议获取。

## Slide 6
EdgeCore 生态系统
产品定位
Product · 产品定位
EdgeCore 是什么
轻量化工业边缘计算网关，支持 13 种工业协议统一接入，内置 AI MCP 能力开放接口。
01
轻量化部署
单二进制静态编译，无外部依赖。最低 128 MB 内存可运行，支持 x86_64 / ARM64 / ARMv7。deb / rpm / tar.gz / systemd 安装。
02
协议覆盖
13 种工业协议：Modbus / OPC UA / BACnet / S7 / EtherCAT / IEC 104 / DL/T645 等。Driver Execute Only 架构，仅报文解析。
03
状态真源
ShadowCore 内存状态模型，COW 快照 + 无锁读路径，读延迟 < 5ms。ScanEngine EDF 调度，万 Tag P95 = 1.56ms。
04
AI 能力开放
MCP 标准协议向 AI Agent 开放工业能力。33 Tool + 6 Resource + 13 Prompt。AI 自主发现设备、查询状态、受控操作。
6 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这四个问题是工厂里普遍存在的。第一，传统方案太重，工业网关只有 128MB 内存跑不了；第二，每个协议驱动各管各的，一个出问题可能拖垮整个系统；第三，业务系统直接读设备数据，互相干扰；第四，AI 虽然很火，但它根本看不懂工厂设备的数据。EdgeCore 就是为了解决这四个问题设计的。
【技术补充】
问题 1：微服务+容器+DB 栈在 ARM 工业网关上 OOM。问题 2：驱动自治导致 goroutine 泄漏和重连风暴。问题 3：多系统并发读 PLC 造成 Modbus TCP 链路饱和。问题 4：设备点位/状态/操作能力固化在代码中，AI 无法通过标准协议获取。

## Slide 7
02
Section · 02
EdgeCore工业数字底座
Industrial Digital Foundation
单二进制、静态编译、低依赖的轻量化工业边缘计算网关
7 / 29
Notes: 【讲给管理者】
第二节介绍 EdgeCore 产品本身。简单说，它是一个轻量级的工业数据网关软件，装在工业网关硬件上，就能把工厂里的设备数据采集上来，统一处理后推送给业务系统。一个二进制文件，128MB 内存就能跑，免费开源。
【技术补充】
EdgeCore 核心设计：单二进制静态编译（CGO_ENABLED=0），无外部依赖。五层架构：Protocol（驱动仅报文解析）→ ScanEngine（EDF 调度）→ ShadowCore（COW 快照状态真源）→ Business（虚拟设备+规则引擎）→ AI/MCP（能力开放）。存储采用配置 DB + 运行 DB 双库方案。

## Slide 8
EdgeCore 生态系统
总体架构
Architecture · 总体架构
五层架构模型
AI / MCP 能力开放
MCP Server
JSON-RPC / HTTP·SSE
EAN 2.0
Agent / Capability
AI Copilot
协议逆向 / 诊断
Business 边缘业务
虚拟设备
Virtual Shadow
边缘规则
expr / RMW
北向通道
MQTT / OPC UA
ShadowCore 状态真源
COW 快照
版本化内存态
通信画像
RTT / 稳定性
无锁读路径
统一数据底座
ScanEngine 调度内核
EDF 调度
最早截止优先
资源配额
限流 / 熔断
自适应退避
失败恢复
Protocol 协议驱动
Driver Execute Only
仅报文解析
13 种协议
Modbus / S7 / OPC UA...
ConnectionManager
统一连接治理
8 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这张图是 EdgeCore 的整体架构。从下往上看：最底层连设备，往上是调度引擎管采集，再往上是状态模型存数据，然后是业务逻辑层，最上面是 AI 接口层。每一层各管各的事，互不干扰。这样设计的好处是：某一层出问题不会影响其他层。
【技术补充】
五层架构：Protocol 层 Driver Execute Only，仅做报文编解码。ScanEngine 采用 EDF 调度+四级优先级+三级令牌背压+GC 联动降速。ShadowCore 用 COW 快照实现无锁读路径。Business 层支持虚拟影子设备和 expr 规则引擎。AI/MCP 层通过 JSON-RPC/HTTP·SSE 向 Agent 开放能力。

## Slide 9
EdgeCore 生态系统
协议支持
Protocols · 工业协议
13 种工业协议统一接入
9 / 29
协议名称 | 注册标识 | 测试覆盖 | 典型设备
Modbus TCP/RTU | modbus-tcp | 65.9% | PLC / 仪表 / 变频器
OPC UA | opc-ua | 47.9% | 西门子 / 罗克韦尔
BACnet IP | bacnet-ip | 66.1% | 楼宇暖通 / 消防
Siemens S7 | s7 | 61.3% | S7-200/300/400/1200/1500
EtherNet/IP | ethernet-ip | 62.2% | AB / 罗克韦尔 PLC
Omron FINS | omron-fins | 43.3% | 欧姆龙 CJ/CP 系列
SNMP v2c/v3 | snmp | 63.7% | 交换机 / 路由器 / UPS
IEC 60870-5-104 | iec-104 | 60.2% | 电力远动 / 配电
DL/T645-2007 | dlt645 | 76.5% | 电能表 / 水气热表
Mitsubishi SLMP | mitsubishi-slmp | 70.7% | 三菱 Q/L 系列 PLC
Profinet IO | profinet-io | 55.9% | 西门子 ET200 / S7
KNXnet/IP | knxnet-ip | 77.2% | 智能照明 / 窗帘
EtherCAT | ethercat | 87.8% | 伺服电机 / 运动控制
Notes: 【讲给管理者】
这张图是 EdgeCore 的整体架构。从下往上看：最底层连设备，往上是调度引擎管采集，再往上是状态模型存数据，然后是业务逻辑层，最上面是 AI 接口层。每一层各管各的事，互不干扰。这样设计的好处是：某一层出问题不会影响其他层。
【技术补充】
五层架构：Protocol 层 Driver Execute Only，仅做报文编解码。ScanEngine 采用 EDF 调度+四级优先级+三级令牌背压+GC 联动降速。ShadowCore 用 COW 快照实现无锁读路径。Business 层支持虚拟影子设备和 expr 规则引擎。AI/MCP 层通过 JSON-RPC/HTTP·SSE 向 Agent 开放能力。

## Slide 10
EdgeCore 生态系统
核心技术
Core Technology · 核心技术
两大核心引擎
调度内核
ScanEngine 统一调度
将所有设备的采集任务收拢到单一调度内核，在集中式决策下实现周期控制、优先级、限流与失败恢复。
·
EDF 最早截止优先：常数松弛截止期 d = r + 50ms
·
四级优先级动力学：miss +2、success +1、fail -1
·
资源配额准入：goroutine 2048 / connection 500
·
三级令牌背压：全局 + 设备 + 协议令牌桶
·
GC 联动降速：STW 雪崩防护
状态真源
ShadowCore 实时状态模型
以版本化 COW 内存快照作为唯一数据真源（SoT），解耦南向采集与北向消费，热路径无锁。
·
写时复制快照：单锁批量 + COW 更新
·
无锁读路径：UI / OPC UA / 北向 / AI 统一读
·
ShadowIngress：4096 环形缓冲 + 8ms 批量 flush
·
虚拟影子设备：跨设备公式衍生计算
·
边缘规则引擎：expr + RMW 位操作
10 / 29
Notes: 【讲给管理者】
EdgeCore 有两个核心技术。第一个是调度引擎，相当于一个交通警察，指挥所有设备的数据采集任务，确保不堵车、不丢数据。第二个是状态模型，相当于一个实时数据库，设备数据一进来就存好，谁要看都能立刻看到，不用每次去问设备。
【技术补充】
ScanEngine：EDF 最早截止优先（d=r+50ms），四级优先级动力学（miss+2/success+1/fail-1），goroutine 上限 2048，连接上限 500，三级令牌桶背压，GC STW 时自动降速。ShadowCore：COW 快照原子切换，读路径无锁 <5ms，ShadowIngress 4096 环形缓冲 8ms flush，支持跨设备公式衍生计算。

## Slide 11
EdgeCore 生态系统
性能验证
Performance · 性能验证
EdgeCore 关键性能指标
调度延迟 P95
1.56
ms
万 Tag 场景，SLA 门限 100ms
任务丢失 (miss)
0
10,000 Tag @1s 零 miss
吞吐量
9823
pts/s
ARM64 RK3588 实测
内存漂移
0
%
长稳 Soak 0% 漂移
最低内存
128
MB
ARM 工业网关可运行
协议覆盖
13
种
Modbus / S7 / OPC UA...
ShadowCore 读延迟
5
ms
较直接访问 PLC 提速 10x+
驱动测试
22/22
全量回归 PASS
11 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这页是实测数据，不是理论值。在 ARM64 工业网关上跑一万个数据点，调度延迟只有 1.56 毫秒，零丢失。最低 128MB 内存就能运行。13 种工业协议全部通过回归测试。这些数据是我们用真实硬件测出来的，不是拍脑袋的。
【技术补充】
测试环境：RK3588 ARM64 工业网关。万 Tag @1s 采集周期：P95=1.56ms，0 miss，吞吐 9823 pts/s。长稳 Soak 测试 0% 内存漂移。ShadowCore 读延迟 5ms，较直接读 PLC 提速约 4.3 倍（论文实测值）。13 种协议 22/22 驱动测试通过。

## Slide 12
03
Section · 03
EdgeOS边缘协调平台
Edge Coordination Platform
多网关协同、能力发现、AI MCP 运行时与安全治理的协同平台
12 / 29
Notes: 【讲给管理者】
第三节讲 EdgeOS 协调平台。当工厂里部署了多台 EdgeCore 网关时，EdgeOS 就是那个统一管理的平台。它负责发现新设备、协调跨网关的调用、路由事件消息，还能让 AI 安全地参与工业操作。简单说，EdgeCore 是一线员工，EdgeOS 是管理层。
【技术补充】
EdgeOS 四层架构：治理层（ACL/审计/Metrics）→ 编排层（AI Planner/Scheduler/ResourceManager）→ 核心服务（Discovery/Invoke/Event）→ 高可用（双母皇主备/MQTT+NATS 双传输/AI MCP Runtime）。支持 N+2 高可用，主备切换 <5s。

## Slide 13
EdgeCore 生态系统
平台架构
EdgeOS Architecture · 平台架构
EdgeOS 架构概览
治理层
权限分区
ACL / 多租户
审计记录
全程追溯
Metrics
invoke / latency
编排层
Workflow Center
AI Planner 编排
Scheduler
优先级 / 重试
Resource Manager
工业资源锁
核心服务
Discovery Center
Agent / Capability 索引
Invoke Orchestrator
跨节点调用编排
Event Center
事件订阅 / 路由
高可用
双母皇模式
主备自动切换
MQTT / NATS
双传输消息总线
AI MCP Runtime
AI 协同运行时
13 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这张是 EdgeOS 的架构图。从上往下看：最上面是权限和审计，管谁能做什么；中间是编排层，安排任务怎么执行；再下面是核心服务，管设备发现、跨网关调用和事件推送；最下面是高可用机制，保证系统不宕机。
【技术补充】
治理层：ACL 多租户+全链路审计+Metrics。编排层：AI Planner 工作流编排+优先级重试调度+工业资源锁。核心服务：Agent/Capability 全局索引+跨节点调用状态机+事件订阅路由。高可用：双母皇主备自动切换+MQTT v5/NATS 2.x 双传输+AI MCP 运行时。

## Slide 14
EdgeCore 生态系统
EAN 2.0
EAN 2.0 · 边缘 AI 助手网络
EAN 2.0 统一能力协议
A
Agent
网关上线/下线
心跳保活
→
C
Capability
63 条原生能力
7 统一 MCP 工具
→
D
Discovery
全局索引
按需检索
→
I
Invoke
跨节点调用
状态机追踪
→
E
Event
状态变更
告警推送
MQTT v5 / NATS 2.x 双传输
Topic 统一使用 $edgeos/... 斜杠形式，NATS 适配器自动转换为点分隔 Subject。Bridge 代码经统一 Bus 接口对称实现。
V1 兼容与命令面下线
V1 数据面默认常开；EAN 能力层按需开启；V1 命令面已在 v1.9 全面下线，命令统一走 EAN Invoke。
14 / 29
Notes: 【讲给管理者】
EAN 2.0 是 EdgeCore 和 EdgeOS 之间说话的"语言"。有了它，多台网关之间能互相发现、互相调用、互传消息。这就像给网关装了对讲机，不再各自为政。12 台网关、7.5 万个数据点的规模已经实测通过。
【技术补充】
EAN 2.0 五要素：Agent（注册/心跳 60s）→ Capability（63 原生能力/7 统一 MCP 工具）→ Discovery（全局索引）→ Invoke（跨节点调用状态机）→ Event（状态变更/告警推送）。传输层 MQTT v5+NATS 2.x 双总线，Topic 使用 $edgeos/ 斜杠形式。V1 命令面已下线。

## Slide 15
EdgeCore 生态系统
智能协同
AI Collaboration · 智能协同
AI MCP 能力开放与协同
M
MCP Server 标准协议
33 个 Tool + 6 个 Resource + 13 个 Prompt。AI Agent 可通过 Model Context Protocol 以统一协议发现和调用工业资源。
W
写门控安全机制
读类工具直接允许；写类工具须经 writeGate 审批。每次调用记录 Agent / Tool / Parameter / Result / Time 完整审计。
R
协议逆向工程引擎
四阶段流水线：协议识别 → 报文解析 → 物理量推理 → 配置生成。将"工程师 2 天人工逆向"压缩为"AI 30 分钟候选生成"。
H
Human-in-the-loop
所有 AI 产出须经人工确认后方可写入 config.db。AI 故障不影响工业采集与规则执行，确保工业可控性。
15 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这页讲 AI 怎么和工业设备结合。EdgeCore 通过一个标准协议（MCP）让 AI 能看懂工厂设备：能查设备状态、能做故障诊断、甚至能帮工程师配置新设备。但安全第一——所有写操作都要人工确认，AI 不会直接改设备参数。
【技术补充】
MCP Server：33 Tool + 6 Resource + 13 Prompt，JSON-RPC/HTTP·SSE 协议。写门控 writeGate：读类直接放行，写类须审批，完整审计日志。协议逆向引擎：四阶段流水线（识别→解析→推理→生成），2 天人工逆向压缩为 30 分钟 AI 候选生成。Human-in-the-loop：AI 产出须经人工确认写入 config.db。

## Slide 16
Ecosystem · 生态全景
数字底座 — EAN 网络 — 平级上层应用
EdgeCore 与 EdgeOS、EdgeStark 通过 EAN 2.0 双传输总线形成完整工业边缘生态
EdgeCore 数字底座
开源 · 免费 · Web
• ScanEngine 统一调度内核
• ShadowCore 实时状态真源
• 13 类工业协议接入
• 虚拟设备 / 边缘规则引擎
• MQTT / OPC UA / BACnet 北向
• 128 MB 内存即可运行
平级上层应用
EdgeOS：开源协同平台 EdgeStark：数字孪生可视化
• N+2 双母皇高可用架构
• Discovery / Invoke / Event
• AI MCP 运行时
• 四端渲染 VR/AR/全息
• 大屏智能座舱
• 告警 / 预测 / 分析联动
12
台 EdgeCore 网关
7.5 万
Tag 规模实测
48 ms
Discovery P99
112 ms
Invoke P99
16 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这张图把整个生态一次性展示出来。左边是 EdgeCore 数字底座——开源免费，装在网关上采集设备数据。右边是上层应用——EdgeOS 做多网关协同管理，EdgeStark 做数字孪生可视化。中间通过 EAN 2.0 协议连接。12 台网关 7.5 万数据点的规模已经实测验证。
【技术补充】
EdgeCore 开源：ScanEngine+ShadowCore+13 协议+虚拟设备+边缘规则+北向通道。上层应用：EdgeOS（N+2 高可用/Discovery/Invoke/Event/AI MCP Runtime）+ EdgeStark（四端渲染/VR/AR/全息）。实测：12 台 EdgeCore 网关、7.5 万 Tag，Discovery P99=48ms，Invoke P99=112ms。

## Slide 17
Performance · EdgeOS 性能验证
EdgeOS 协调平台关键性能指标
12 台 EdgeCore 网关（RK3588）· 7.5 万 Tag · MQTT/NATS 双传输实机联调
48
ms
Discovery 索引同步 P99
< 100 ms SLA
112
ms
Invoke 端到端 P99
< 200 ms SLA
100
%
心跳超时检测准确率
0 误判
2.8
s
主备切换耗时
< 5 s SLA
78
ms
主备状态同步延迟
< 100 ms SLA
100
%
go test 用例通过
全模块覆盖
测试环境：ARM64 RK3588 工业网关 × 12 · x86 工控机主备母皇 · Mosquitto + NATS Server
17 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这页是 EdgeOS 协调平台的实测数据。12 台网关、7.5 万个数据点的规模下，设备发现只要 48 毫秒，跨网关调用 112 毫秒，主备切换不到 3 秒。全部测试用例 100% 通过。这些是在真实 ARM64 工业硬件上测的。
【技术补充】
测试环境：ARM64 RK3588 工业网关 ×12，x86 工控机主备母皇，Mosquitto+NATS Server。Discovery P99=48ms（SLA <100ms），Invoke P99=112ms（SLA <200ms），心跳检测 100% 准确 0 误判，主备切换 2.8s（SLA <5s），状态同步 78ms（SLA <100ms），go test 100% 通过。

## Slide 18
04
Section · 04
工厂应用案例
Factory Application Cases
压铸机、注塑机、五轴加工设备等典型工厂场景的 EdgeCore 落地实践
18 / 29
Notes: 【讲给管理者】
第四节是大家最关心的——工厂里到底怎么用。我们会讲三个详细案例：压铸机、注塑机、五轴加工设备，每个都有具体的协议接入方式、采集哪些数据、怎么配置规则。还有楼宇自动化、能源管理等更多场景的快速介绍。
【技术补充】
案例覆盖：压铸机（Modbus TCP+OPC UA）、注塑机（Modbus TCP+OPC UA+SPI/Euromap 77）、五轴加工（OPC UA+MTConnect+Modbus TCP）。每个案例包含协议接入、采集点位、边缘规则、AI 查询、北向推送五个维度。另有 CNC、冲压、热处理、空压机、AGV 等 20 类场景。

## Slide 19
EdgeCore 生态系统
压铸机案例
Case Study 01 · 压铸机
压铸机智能监控与预测性维护
场景概述
压铸机是汽车零部件制造的核心设备，涉及高温铝液注入、高压成型、模具冷却等关键工序。传统监控依赖人工巡检 SCADA 画面，故障发现滞后，模具寿命管理粗放。
EdgeCore 方案
协议接入
Modbus TCP 采集 PLC 控制器数据
OPC UA 对接压铸机主机
数据采集
压射压力、合模力、铝液温度
模具温度、循环次数、保压时间
边缘规则
温度超限即时告警
压力曲线异常自动标记
AI MCP
AI Agent 查询模具寿命预测
自动生成保养建议工单
落地价值
关键指标改善
故障发现时间
30 min → 3 s
实时告警替代人工巡检
模具寿命预测准确率
趋势分析
AI 基于压力曲线趋势分析
非计划停机降低
提前预警
预测性维护提前干预
数据采集频率
1 s → 100 ms
ShadowCore 高频快照
OEE 提升
节拍统计
节拍统计 + 质量追溯
19 / 29
Notes: 【讲给管理者】
压铸机案例。压铸机是汽车零件制造的核心设备，以前靠人工看 SCADA 画面，故障发现晚，模具寿命管理粗放。用 EdgeCore 后，设备数据实时采集，温度超限立刻告警，压力曲线异常自动标记，AI 还能基于趋势分析给出模具保养建议。
【技术补充】
协议：Modbus TCP 采集 PLC + OPC UA 对接主机。采集点：压射压力、合模力、铝液温度、模具温度、循环次数、保压时间。边缘规则：温度超限告警/压力曲线异常标记/循环计数累加。AI MCP：read_points 查询寿命数据生成保养建议。北向：MQTT 推 MES + OPC UA 对接 SCADA。指标改善均为能力描述而非具体数值。

## Slide 20
EdgeCore 生态系统
注塑机案例
Case Study 02 · 注塑机
注塑机产线数据采集与 OEE 优化
场景概述
注塑车间通常部署 20-50 台注塑机，涉及不同品牌（海天、震雄、博创等），协议各异。传统方案每台设备独立 SCADA，数据各管各的严重，OEE 统计依赖人工抄表。
EdgeCore 方案
多协议接入
Modbus TCP 对接海天/震雄
OPC UA 对接欧洲品牌注塑机
SPI/Euromap 77 协议适配
数据采集
熔体温度、注射压力、保压压力
循环时间、射胶量、残量
模具温度、冷却水流量
边缘计算
单台 OEE 实时计算
良品率/不良品率统计
能耗分项计量
北向推送
MQTT 推送 MES 系统
OPC UA 对接 SCADA
BACnet 对接楼宇暖通
落地价值
关键指标改善
OEE 统计精度
人工抄表 → 实时
30 台注塑机 OEE 自动汇总
设备利用率
排产优化
瓶颈设备识别与排产优化
不良品追溯
批次级 → 单件级
注射压力曲线关联质量
能耗降低
待机识别
待机识别 + 优化排产
数据采集点数
1200+ Tag
30 台设备 × 40 点位/台
20 / 29
Notes: 【讲给管理者】
注塑机案例。一个注塑车间通常有 20-50 台注塑机，品牌不同协议也不同。以前每台设备独立 SCADA，数据各管各的，OEE 靠人工抄表。用 EdgeCore 后，所有设备统一接入，OEE 实时自动计算，还能识别瓶颈设备帮助优化排产。
【技术补充】
协议：Modbus TCP（海天/震雄）+ OPC UA（欧洲品牌）+ SPI/Euromap 77 适配。采集点：熔体温度、注射压力、保压压力、循环时间、射胶量、模具温度、冷却水流量。边缘计算：单台 OEE 实时计算+良品率统计+能耗分项计量。规则：射胶量偏差标记不良品/保压不足告警。北向：MQTT 推 MES + OPC UA 对接 SCADA + BACnet 对接楼宇。

## Slide 21
EdgeCore 生态系统
五轴加工案例
Case Study 03 · 五轴加工设备
五轴加工设备状态监控与刀具管理
场景概述
五轴加工中心是航空航天、精密模具领域的核心设备，单价千万级。刀具磨损、主轴振动、热变形直接影响加工精度。传统监控依赖机床自带 HMI，数据封闭无法联动分析。
EdgeCore 方案
协议接入
OPC UA 对接西门子 840D sl
MTConnect 对接 DMG MORI
Modbus TCP 辅助采集
数据采集
主轴转速、进给速度、各轴位置
主轴功率、振动幅值、温度
刀具号、切削时间、负载率
边缘规则
振动超阈值即时停机保护
刀具寿命到期预警
主轴热补偿值实时计算
AI MCP
AI Agent 调用 read_points
查询设备实时状态
调用 scan_devices 发现新设备
落地价值
关键指标改善
刀具寿命利用率
实切计量
基于实际切削时间而非估算
非计划停机降低
振动预警
振动预警提前干预
加工精度一致性
热补偿
热补偿实时联动
数据采集延迟
< 5 ms
ShadowCore 无锁读路径
AI 诊断准确率
频谱分析
振动频谱 + 切削参数分析
21 / 29
Notes: 【讲给管理者】
五轴加工案例。五轴加工中心单价千万级，刀具磨损和主轴振动直接影响加工精度。以前数据锁在机床 HMI 里出不来。用 EdgeCore 后，振动超阈值立刻停机保护，刀具寿命按实际切削时间计算，AI 还能做振动频谱分析辅助诊断。
【技术补充】
协议：OPC UA 对接西门子 840D sl + MTConnect 对接 DMG MORI + Modbus TCP 辅助。采集点：主轴转速、进给速度、各轴位置、主轴功率、振动幅值、温度、刀具号、切削时间。边缘规则：振动超阈值停机保护/刀具寿命预警/主轴热补偿实时计算。AI MCP：read_points 查振动频谱 + get_diagnostics 获取健康度。指标改善均为能力描述。

## Slide 22
EdgeCore 生态系统
楼宇与能源
Case Study 04/05 · 楼宇自动化与能源管理
楼宇自动化与能源管理
场景概述
楼宇自动化：BACnet/KNXnet 接入暖通、照明、窗帘，多协议转换与联动控制。能源管理：DL/T645 电表 + IEC 104 电力 + Modbus 水气热表，能源分项计量与能耗分析。
技术方案
楼宇自动化
BACnet 设备自动发现、对象/点位扫描、COV 订阅推送、KNXnet 网关发现导入、温度联动空调启停、照明时间表控制、MQTT 推楼宇平台
能源管理
DL/T645 电表自动读取、IEC 104 遥测/遥信、Modbus 水气热表采集、功率因数实时计算、峰谷平电价标记、能耗分项计量、MQTT 推能源平台
联动控制
温度越限即时告警联动空调启停。照明按时间表自动开关。能耗超阈值触发告警。
北向推送
MQTT 推送楼宇/能源平台。OPC UA 对接 SCADA 看板。BACnet 对接楼宇暖通系统。
落地价值
关键指标改善
楼宇联动效率
自动联动
温度越限毫秒级告警联动空调启停
能耗分析精度
分项计量
电力/水/气/热量分项计量与能耗看板
协议转换
多协议网关
BACnet/KNXnet/Modbus 统一接入与转换
数据采集点数
500+ Tag
楼宇+能源全量点位覆盖
部署成本
单网关替代
单台 EdgeCore 替代多台协议转换网关
22 / 29
Notes: 【讲给管理者】
五轴加工案例。五轴加工中心单价千万级，刀具磨损和主轴振动直接影响加工精度。以前数据锁在机床 HMI 里出不来。用 EdgeCore 后，振动超阈值立刻停机保护，刀具寿命按实际切削时间计算，AI 还能做振动频谱分析辅助诊断。
【技术补充】
协议：OPC UA 对接西门子 840D sl + MTConnect 对接 DMG MORI + Modbus TCP 辅助。采集点：主轴转速、进给速度、各轴位置、主轴功率、振动幅值、温度、刀具号、切削时间。边缘规则：振动超阈值停机保护/刀具寿命预警/主轴热补偿实时计算。AI MCP：read_points 查振动频谱 + get_diagnostics 获取健康度。指标改善均为能力描述。

## Slide 23
EdgeCore 生态系统
更多场景
More Scenarios · 更多工厂场景
更多工厂应用场景
CNC 加工中心
Modbus / OPC UA
主轴负载监控、刀具寿命管理、加工节拍统计
冲压机产线
Modbus TCP / RTU
冲程计数、模具磨损监测、安全联锁控制
热处理炉
Modbus RTU
炉温曲线记录、区段温度控制、能耗分析
空压机站房
Modbus TCP / SNMP
排气压力监控、能效优化、联动启停
AGV / RGV
TCP / Modbus
位置追踪、任务状态、电量监控、路径优化
环境监控
BACnet / Modbus
温湿度、粉尘、噪音、VOC 实时监测
能源计量
DL/T645 / IEC 104
电力分项计量、水电气热量、能耗看板
网络设备
SNMP
交换机/路由器端口流量与电源状态
23 / 29
Notes: 【讲给管理者】
除了前面三个详细案例，EdgeCore 还能用在很多其他工厂场景。比如 CNC 加工中心、冲压机、热处理炉、空压机站房、AGV 小车、环境监测、能源计量、网络设备监控等。每个场景都有对应的协议支持，配置方式类似，不需要额外开发。
【技术补充】
8 类扩展场景：CNC（Modbus/OPC UA）、冲压（Modbus TCP/RTU）、热处理（Modbus RTU）、空压机（Modbus/SNMP）、AGV/RGV（TCP/Modbus）、环境监测（BACnet/Modbus）、能源计量（DL/T645/IEC 104）、网络设备（SNMP v2c/v3）。均使用现有协议驱动，无需定制开发。

## Slide 24
Landing Scenarios · 落地场景全景
20 类工业现场应用，覆盖五大领域
从设备连接到智能协同，已在压铸、注塑、加工、能源、楼宇等场景完成实机验证
工业能源
• 电力自动化（IEC 104 / DL/T645）
• 光伏电站逆变器聚合
• 冷链物流监控与断点续传
• 电能表联合抄表 / 能耗统计
• 变电站总召唤与遥控操作
智能制造
• PLC 读写控制（Modbus / S7）
• 多设备跨协议联动
• 预测性维护与振动分析
• 产线节拍 / OEE 统计
• Modbus 设备透传桥接
楼宇自动化
• 暖通 / 照明 / 安防子系统
• BACnet / KNX 统一接入
• 温度越限毫秒级告警联动
• 能耗分项计量与看板
• 多协议网关转换
无人值守站点
• 通信基站 / 泵站 / 变电站
• 128 MB 内存长期稳定运行
• 弱网 / 断网数据断点续传
• 环境温湿度监控
• 机房 / 洁净室实时监测
网络 & ICT
• 交换机 / 路由器 SNMP 监控
• 端口流量 / 温度 / 电源状态
• 工业网络健康度预警
• ICT 设备统一可观测
• OT + 网络一体化底座
实际部署中可按产线、车间、站点自由组合，延伸出数百种具体落地方案
24 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这张全景图展示了 EdgeCore 能覆盖的 20 类工业现场应用，横跨五大领域：工业能源、智能制造、楼宇自动化、无人值守站点、网络设备监控。实际部署时可以按产线、车间、站点自由组合，延伸出几百种具体方案。每个领域都有对应的协议和配置模板。
【技术补充】
五大领域 20 类场景：工业能源（IEC 104/DL/T645 电力、光伏聚合、冷链、抄表、变电站）、智能制造（PLC 读写、跨协议联动、预测维护、OEE 统计、透传桥接）、楼宇自动化（BACnet/KNX 暖通照明、毫秒级告警、能耗分项）、无人值守（128MB 长稳运行、断点续传、环境监控）、网络 ICT（SNMP 监控、端口流量、OT+网络一体化）。

## Slide 25
05
Section · 05
EdgeStark 未来展望
Future Outlook
工业数字孪生可视化平台与全息影像系统——连接、状态、智能的可视化延伸
25 / 29
Notes: 【讲给管理者】
最后一节讲未来。EdgeStark 是我们的数字孪生可视化平台，能把工厂设备数据变成 3D 可视化场景。戴上 VR 眼镜能在虚拟工厂里走动，用 AR 眼镜能看到设备实时状态叠加在真实设备上，还能做大屏全息投影指挥座舱。目前还在开发中。
【技术补充】
EdgeStark 闭源授权。订阅 100+ EdgeCore 网关、1000+ 设备、10 万+ 元数据点。四端渲染：桌面 60FPS/10K 组件、VR 90FPS/5K 组件、AR 虚实叠加、全息投影。五层架构：Metadata Cache → Twin Runtime → Scene Runtime → Render Runtime（Rapier WASM 物理引擎）→ Holographic Runtime。P99 聚合延迟 <200ms。

## Slide 26
EdgeCore 生态系统
数字孪生
EdgeStark · 数字孪生平台
EdgeStark 工业数字孪生可视化
闭源授权 · 桌面端
四端渲染与全息影像
EdgeStark 以虚拟化引擎为核心，订阅 100+ EdgeCore 网关、1000+ 设备、10 万+ 元数据点，构建工业数字孪生场景。
·
桌面端渲染：60 FPS / 10K 组件
·
VR 沉浸式：90 FPS / 5K 组件
·
AR 辅助：虚实叠加巡检
·
全息投影：沉浸式指挥座舱
五层架构
分层运行时设计
从元数据缓存到全息输出，五层分离确保性能与可扩展性。
·
Metadata Cache：10 万+ 点位元数据
·
Twin Runtime：实时遥测融合
·
Scene Runtime：6 种绑定类型
·
Render Runtime：Rapier 物理引擎 (WASM)
·
Holographic Runtime：统一场景模型输出
26 / 29
Notes: 【讲给管理者】
EdgeStark 的核心能力是"四端渲染"——同一个数字孪生场景，能输出到电脑桌面、VR 眼镜、AR 眼镜和全息投影设备。工厂管理人员不用去现场，在办公室就能"走进"虚拟车间看设备运行情况。五层架构确保大数据量下仍然流畅。
【技术补充】
四端统一输出：桌面 60FPS/10K 组件，VR 90FPS/5K 组件，AR 虚实叠加巡检，全息投影指挥座舱。五层分离：Metadata Cache（10 万+ 点位缓存）→ Twin Runtime（遥测融合）→ Scene Runtime（6 种绑定类型）→ Render Runtime（Rapier 物理引擎 WASM 碰撞检测）→ Holographic Runtime（统一场景模型多端输出）。

## Slide 27
EdgeCore 生态系统
路线图
Roadmap · 生态路线图
发展与演进路线
NOW · 2026 Q3
EdgeCore 稳定落地
·
ScanEngine 调度稳定
·
13 协议全量验证
·
EAN 2.0 协议落地
·
四道发布门禁
·
MCP 33 工具上线
NEXT · 2026 Q4
EdgeOS 平台增强
·
多 EdgeOS 集群联邦
·
跨域 Agent 编排
·
72h Soak 自动化
·
工业验证报告归档
·
AI 自主处置试点
LATER · 2027 H1
EdgeStark 量产
·
数字孪生场景模板
·
VR/AR 产线验证
·
全息投影指挥座舱
·
物理引擎产线拆解
·
多终端协同交互
VISION
工业 AI 助手生态
·
多 Agent 协同
·
AI 自愈与自主运维
·
跨站点联邦学习
·
工业知识图谱
·
开放能力市场
27 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这页是我们的发展路线图。现在（2026 Q3）EdgeCore 已经稳定运行，13 种协议全部验证通过。接下来（Q4）会增强 EdgeOS 多网关管理能力。明年上半年 EdgeStark 数字孪生平台量产。最终目标是实现工业智能体生态——AI 能自主发现问题、修复故障。
【技术补充】
NOW 2026 Q3：ScanEngine 稳定+13 协议验证+EAN 2.0 落地+四道发布门禁+MCP 33 工具。NEXT Q4：多 EdgeOS 集群联邦+跨域 Agent 编排+72h Soak 自动化+AI 自主处置试点。LATER 2027 H1：数字孪生模板+VR/AR 产线验证+全息座舱+物理引擎拆解演示。VISION：多 Agent 协同+AI 自愈+联邦学习+知识图谱+开放能力市场。

## Slide 28
EdgeCore 生态系统
总结
Summary · 总结
EdgeCore 解决方案总结
01
设备连接 · 实时状态
·
13 种工业协议统一接入
·
Modbus / OPC UA / BACnet / S7 / EtherCAT / IEC 104 / DL/T645
·
ShadowCore 内存状态模型
·
COW 快照 + 无锁读路径，读延迟 < 5ms
·
万 Tag P95 = 1.56ms
02
智能协同 · 多网关协调
·
AI MCP 标准化能力开放
·
33 Tool + 6 Resource + 13 Prompt
·
EdgeOS + EAN 2.0
·
12 台网关 7.5 万 Tag 实机验证
·
Discovery P99=48ms，Invoke P99=112ms
03
工厂落地
·
压铸机：模具寿命预测
·
注塑机：OEE 实时统计
·
五轴加工：刀具管理
·
楼宇自动化：BACnet/KNXnet
·
能源管理：DL/T645 + IEC 104
04
未来延伸
·
EdgeStark 数字孪生
·
VR/AR/全息影像
·
10 万+ 点位元数据
·
60 FPS 桌面渲染
·
Rapier 物理引擎 (WASM)
28 / 29
Notes: 【讲给管理者】
这页是我们的发展路线图。现在（2026 Q3）EdgeCore 已经稳定运行，13 种协议全部验证通过。接下来（Q4）会增强 EdgeOS 多网关管理能力。明年上半年 EdgeStark 数字孪生平台量产。最终目标是实现工业智能体生态——AI 能自主发现问题、修复故障。
【技术补充】
NOW 2026 Q3：ScanEngine 稳定+13 协议验证+EAN 2.0 落地+四道发布门禁+MCP 33 工具。NEXT Q4：多 EdgeOS 集群联邦+跨域 Agent 编排+72h Soak 自动化+AI 自主处置试点。LATER 2027 H1：数字孪生模板+VR/AR 产线验证+全息座舱+物理引擎拆解演示。VISION：多 Agent 协同+AI 自愈+联邦学习+知识图谱+开放能力市场。

## Slide 29
谢 谢
连接 · 状态 · 智能 —— 构建工业边缘计算的新范式
EdgeCore
EdgeOS
EdgeStark
anviod · 2026-08 · 工业互联网边缘计算研究室
29 / 29
Notes: 【讲给管理者】
感谢大家的时间。总结一下：EdgeCore 解决的是"设备数据怎么上来"的问题，EdgeOS 解决的是"多网关怎么管"的问题，EdgeStark 解决的是"数据怎么好看好用"的问题。三个产品组成完整的工业物联网方案。欢迎提问，也欢迎到现场参观实测。
【技术补充】
技术沟通要点：EdgeCore 开源免费（Web 管理+13 协议+128MB），EdgeOS 12 台网关 7.5 万 Tag 实测通过（Discovery P99=48ms/Invoke P99=112ms），EdgeStark 四端渲染 10 万+ 点位。可提供 ARM64 deb 包现场部署演示。联系方式：anviod 工业互联网边缘计算研究室。